| «АТҚК ж/е АТ» ӘЦК қаралып,мақұлданды Рассмотрен и одобрен ЦМК «ТОР и АП» Хаттама/протокол №6 «08» декабря 2020 ж/г. ӘЦК төрағасы /Председатель ЦМК ____________ Майер А.В. | Бекітемін / Утверждаю Директордың ОЖ жөніндегі орынбасары Зам. директора по УР _____________ Передерий Е.А. «___» декабря 2020 ж/г. |
| --- | --- |

Қашықтан білім беру технологиялары қолданылған

«Автокөлік агрегаттары мен тораптарының құрылысы және құрылыстық ерекшеліктері» пәнінен емтихандық тест тапсырмалары

Экзаменационные тестовые задания по дисциплине «Конструкции и конструктивные особенности агрегатов и узлов автомобиля» с применением дистанционных образовательных технологий

Мамандық/Специальность: 1201000 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

Біліктілік/Квалификация: 1201092 – Көлік жөндеу шебері/ Мастер по ремонту транспорта

Әзірлеген / Разработал: Майер Александр Викторович

Курс – 2

Өткізілетін орны/Место проведения: платформа Edupage

| Тапсырма/ Задание № 1 | С какого номера цилиндра рекомендуется начинать проверку наличия тепловых зазоров в приводе клапанов двигателя? |
| --- | --- |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Первого |
| B | Второго |
| C | Третьего |
| D | Четвертого |
| E | Любого |
| Тапсырма/ Задание № 2 | На полностью прогретом двигателе температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в интервале… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система охлаждения |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | 40-600С |
| B | 80-950С |
| C | 60-800С |
| D | 10-200С |
| E | 100-1200С |
| Тапсырма/ Задание № 3 | Богатой называется смесь, в которой на 1 кг бензина приходится воздуха… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | 17 кг |
| B | 13 кг |
| C | 15 кг |
| D | 11 кг |
| E | 19 кг |
| Тапсырма/ Задание № 4 | Уровень электролита в аккумуляторной батарее должен быть выше предохранительного щитка на… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Аккумуляторная батарея |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | 10-15 мм |
| B | 6-8 мм |
| C | 4-6 мм |
| D | 15-20 мм |
| E | 20-25 мм |
| Тапсырма/ Задание № 5 | В результате работы вакуумного регулятора происходит изменение… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система зажигания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | зазор между контактами |
| B | положение диска прерывателя относительно кулачка |
| C | момента размыкания контактов |
| D | положение ротора распределителя относительно кулачка |
| E | положение корпуса распределителя |
| Тапсырма/ Задание № 6 | Какой элемент используется в датчике указателя уровня топлива? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Контрольно-измерительные приборы и датчики |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | диафрагма с контактами |
| B | ползунковый реостат |
| C | Терморезистор |
| D | Биметаллическая пластинка |
| E | ползунковый реостат с поплавком |
| Тапсырма/ Задание № 7 | Наибольший крутящий момент на ведущих колесах необходим при… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Силы действующие на ведущие колеса автомобиля |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | движение со скоростью 50-90 км/ч |
| B | движение со скоростью 20-25 км/ч |
| C | при трогании автомобиля с места |
| D | движение со скоростью 90 км/ч |
| E | движение со скоростью 15-20 км/ч |
| Тапсырма/ Задание № 8 | Свободный ход педали сцепления необходим для… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Сцепление |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | полного включения |
| B | полного выключения |
| C | плавного включения |
| D | плавного выключения |
| E | быстрого выключения |
| Тапсырма/ Задание № 9 | В пяти ступенчатой коробке передач автомобиля, имеющей два синхронизатора, какая передача включается без помощи синхронизатора? |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Коробка передач |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Вторая |
| B | Четвертая |
| C | Третья |
| D | Первая |
| E | Пятая |
| Тапсырма/ Задание № 10 | Главная передача обеспечивает… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Главная передача |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Уменьшение частоты вращения и уменьшение крутящего момента |
| B | Увеличение частоты вращения и увеличение крутящего момента |
| C | Уменьшение частоты вращения и увеличение крутящего момента |
| D | Увеличение частоты вращения и уменьшение крутящего момента |
| E | Сохранение величин частоты вращения и крутящего момента |
| Тапсырма/ Задание № 11 | Схождение колес регулируется изменением… |
| Тарау/Раздел | Ходовая часть, кузов, кабина |
| Тақырыбы/Тема | Развал и схождение колес |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | длины поперечной рулевой тяги |
| B | углов наклона шкворня |
| C | длины продольной тяги |
| D | развала колес |
| E | балансировки колес |
| Тапсырма/ Задание № 12 | Свободный ход педали тормоза предназначен для… |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Тормозная система |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | исключения попадания воздуха в гидравлический привод |
| B | обеспечение равномерного торможения |
| C | полного растормаживания при отпущенной педали |
| D | исключения попадания влаги при торможении |
| E | исключение бокового заноса при торможении |
| Тапсырма/ Задание № 13 | При каких тактах в цилиндре двигателя создается наиболее высокое давление? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Рабочие циклы ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Сжатие |
| B | рабочий ход |
| C | Впуск |
| D | Выпуск |
| E | впуск и выпуск |
| Тапсырма/ Задание № 14 | Компрессия в цилиндрах двигателя в наибольшей мере зависит от технического состояния… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Кривошипно-шатунный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | системы охлаждения |
| B | ходовой части |
| C | цилиндропоршневой группы |
| D | системы смазки |
| E | ведущих мостов |
| Тапсырма/ Задание № 15 | Гайки крепления головки блока цилиндров подтягивают на … |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Кривошипно-шатунный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | полностью прогретых двигателях |
| B | холодных двигателях |
| C | холодных двигателях грузовых и прогретых легковых автомобилей |
| D | прогретых двигателях грузовых и холодных легковых автомобилей |
| E | не имеет значения |
| Тапсырма/ Задание № 16 | Какими щупами измеряют тепловые зазоры в ГРМ? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Плоскими |
| B | Круглыми |
| C | Любыми |
| D | Восьмиугольными |
| E | Квадратными |
| Тапсырма/ Задание № 17 | Какие параметры не влияют на значение рабочего объема цилиндров? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Основные параметры ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | ход поршня |
| B | диаметр поршня |
| C | диаметр и ход поршня |
| D | объем камеры сгорания |
| E | форма поршня |
| Тапсырма/ Задание № 18 | Что поступает при такте впуска в цилиндре дизельного двигателя? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания дизельного двигателя |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Топливовоздушная смесь |
| B | Воздух |
| C | Топливо |
| D | Топливная эмульсия |
| E | Вода |
| Тапсырма/ Задание № 19 | По каким признакам можно сделать заключение об износе или потере упругости поршневых колец? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Кривошипно-шатунный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | по повышенному расходу масла и дымному выхлопу |
| B | по стукам в верхней части двигателя |
| C | по перегреву |
| D | по снижению мощности |
| E | по повышенному расходу топлива |
| Тапсырма/ Задание № 20 | В каком положении находятся впускные и выпускные клапаны, если в цилиндре двигателя поршень расположен вблизи ВМТ конца такта выпуска? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Фазы газораспределения |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | впускной открыт, выпускной закрыт |
| B | впускной закрыт |
| C | выпускной и впускной закрыт |
| D | выпускной закрыт |
| E | впускной и выпускной открыт |
| Тапсырма/ Задание № 21 | Какие функции выполняет термостат? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система охлаждения |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | выполняет какую-либо одну из указанных функций в зависимости от модели двигателя |
| B | подключает радиатор после прогрева охлаждающей жидкости до определенной температуры |
| C | подключает радиатор после прогрева охлаждающей жидкости до определенной температуры, перекрывает доступ жидкости к радиатору при прогреве холодного двигателя после пуска |
| D | перекрывает доступ жидкости к радиатору при прогреве холодного двигателя после пуска |
| E | охлаждает двигатель |
| Тапсырма/ Задание № 22 | Общее передаточное число трансмиссии равно произведению передаточных чисел… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Трансмиссия. Общее устройство, назначение, типы трансмиссии |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | коробки передач и конечной передачи |
| B | сцепления и коробки передач |
| C | коробка передач и раздаточной коробки |
| D | всех узлов |
| E | не зависит от передаточных отношений узлов |
| Тапсырма/ Задание № 23 | Что означает в маркировке шины 165/80 R 13 цифра «80»? |
| Тарау/Раздел | Ходовая часть, кузов, кабина |
| Тақырыбы/Тема | Колеса и шины |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | диаметр посадочный |
| B | диаметр наружный |
| C | высоту покрышки |
| D | ширину покрышки |
| E | диаметр внутренний |
| Тапсырма/ Задание № 24 | Как называется угол между продольной вертикальной плоскостью и плоскостью переднего колеса? |
| Тарау/Раздел | Ходовая часть, кузов, кабина |
| Тақырыбы/Тема | Схождение и развал колес автомобилей |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | углом развала |
| B | углом продольного наклона оси поворота |
| C | углом схождения |
| D | углом поперечного наклона оси поворота |
| E | углом наклона оси поворота |
| Тапсырма/ Задание № 25 | Сколько оборотов распределительного вала приходится на 10 оборотов коленчатого вала в 4-х тактном двигателе? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | 10 |
| B | 20 |
| C | 5 |
| D | 15 |
| E | 8 |
| Тапсырма/ Задание № 26 | Сколько шатунных шеек имеет V-образный 8-ми цилиндровый двигатель? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Кривошипно-шатунный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | 10 |
| B | 8 |
| C | 6 |
| D | 5 |
| E | 4 |
| Тапсырма/ Задание № 27 | В каком состоянии и чем регулируются зазоры между клапанами и коромыслами? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | на холодном двигателе; регулировочным винтом с контргайкой |
| B | на горячем двигателе; регулировочным винтом с контргайкой |
| C | на холодном двигателе; поворотом коромысла |
| D | на частично прогретом двигателе; регулировочным винтом с контргайкой |
| E | на прогретом до 850 С |
| Тапсырма/ Задание № 28 | У какого клапана и для чего головка обычно имеет большой диаметр? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | у выпуского: для лучшего отвода тепла |
| B | у выпускного: для лучшей очистки цилиндра |
| C | у впускного: для лучшего наполнения цилиндра |
| D | у впускного и выпускного клапанов |
| E | у обоих клапанов головка одинакова |
| Тапсырма/ Задание № 29 | Что такое перекрытие клапанов? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | период, когда оба клапана закрыты |
| B | период, когда оба клапана открыты |
| C | период, когда один из клапанов открыт, а другой закрыт |
| D | период, когда поршень не дошел до ВМТ |
| E | период, когда поршень не дошел до НМТ |
| Тапсырма/ Задание № 30 | Что означает цифра 40; 65 в марке антифриза, тосола? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система охлаждения |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | температуру замерзания |
| B | рабочую температуру системы охлаждения |
| C | температура его испарения |
| D | тепловой баланс двигателя |
| E | температуру, при которой открывать жалюзи |
| Тапсырма/ Задание № 31 | Какой из указанных режимов работы двигателя наиболее экономичен? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | на полных нагрузках и большой частоте вращения коленчатого вала |
| B | на малых нагрузках и малой частоте вращения коленчатого |
| C | вала на средних нагрузках и средней частоте вращения коленчатого |
| D | при резком открытии дроссельной заслонки |
| E | на малых и средних нагрузках |
| Тапсырма/ Задание № 32 | Что такое рабочая смесь? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | горючая смесь, смешанная с остаточными газами |
| B | пары бензина, смешанные с воздухом |
| C | смесь газов, которые выходят из выпускной трубы |
| D | воздух, смешанный с остаточными газами |
| E | пары бензина, смешанные с газами из выпускной трубы |
| Тапсырма/ Задание № 33 | Для чего служит насос ускоритель? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | для увеличения доли воздуха в смеси, поступающей в распылитель при резком открытии дросселя |
| B | для сохранения состава смеси при полных нагрузках |
| C | для быстрого обогащения смеси при резком открытии дросселя |
| D | для обеднения рабочей смеси, при резком открытии дросселя |
| E | для дозирования бензина |
| Тапсырма/ Задание № 34 | Какая из перечисленных смесей является обедненной? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | 19 кг воздуха на 1 кг бензина |
| B | 16 кг воздуха на 1 кг бензина |
| C | 13 кг воздуха на 1 кг бензина |
| D | 12 кг воздуха на 1 кг бензина |
| E | 17 кг воздуха на 1 кг бензина |
| Тапсырма/ Задание № 35 | Какая из приведенных смесей называется богатой? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | содержащая 15 кг воздуха на 1 кг бензина |
| B | содержащая менее 13 кг воздуха на 1 кг бензина |
| C | содержащая более 17 кг воздуха на 1 кг бензина |
| D | содержащая 13,5 кг воздуха на 1 кг бензина |
| E | содержащая от 15 до 17 кг воздуха на 1 кг бензина |
| Тапсырма/ Задание № 36 | Какая из указанных смесей является бедной? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | содержащая более 17 кг воздуха на 1 кг бензина |
| B | содержащая менее 13 кг воздуха на 1 кг бензина |
| C | содержащая 15 кг воздуха на 1 кг бензина |
| D | содержащая от 13 до 15 кг воздуха на 1 кг бензина |
| E | содержащая от 15 до 17 кг воздуха на 1 кг бензина |
| Тапсырма/ Задание № 37 | Какой из указанных признаков характерен для работы двигателя на богатой смеси? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | хлопки в карбюраторе |
| B | низкий уровень топлива в поплавковой камере |
| C | дымный выпуск |
| D | не закрывается воздушная заслонка карбюратора |
| E | не прогретый двигатель |
| Тапсырма/ Задание № 38 | Какой из перечисленных механизмов трансмиссии изменяет тяговое усилие автомобиля? |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Агрегаты трансмиссии |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Коробка передач |
| B | Карданная передача |
| C | Дифференциал |
| D | Сцепление |
| E | Главная передача |
| Тапсырма/ Задание № 39 | Какой из перечисленных ниже ответов характеризует правильную установку зажигания на двигателе? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система зажигания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | При тех же условиях детонационные стуки слышны при скорости 45 км/ч, а затем исчезают |
| B | при резком разгоне прогретого двигателя на горизонтальном участке со скоростью 30 км/ч слышны детонационные стуки |
| C | При тех же условиях детонационные стуки отсутствуют |
| D | При резком разгоне холодного двигателя груженого автомобиля на подъем при 70 км/ч слышны детонационные стуки |
| E | При всех перечисленных случаях |
| Тапсырма/ Задание № 40 | Какие последствия вызывают прекращение подачи масла к шейкам коленчатого вала? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Кривошипно-шатунный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | незначительное увеличение температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| B | незначительное увеличение температуры трущихся поверхностей |
| C | ухудшение экономичности работы двигателя |
| D | сокращение ресурса работы двигателя вследствие увеличения износа и выплавление подшипника и выход двигателя из строя |
| E | повышение давления масла в системе смазки |
| Тапсырма/ Задание № 41 | Угол развала колес регулируется…на автомобилях? |
| Тарау/Раздел | Ходовая часть, кузов, кабина |
| Тақырыбы/Тема | Развал и схождение передних колес легковых автомобилей |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | только на грузовых |
| B | Грузовых |
| C | грузовых и легковых |
| D | грузовых и автобусах |
| E | Легковых |
| Тапсырма/ Задание № 42 | Амортизаторы служат для… |
| Тарау/Раздел | Ходовая часть, кузов, кабина |
| Тақырыбы/Тема | Амортизаторы |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | гашение колебаний автомобиля, возникающих после наезда колеса на препятствие |
| B | увеличение жесткости упругих элементов, применяемых в подвесках передних колес |
| C | уменьшение жесткости упругих элементов, применяемых в подвесках задних мостов |
| D | для смягчения толчков передаваемых на раму |
| E | правильно во всех перечисленных ответах |
| Тапсырма/ Задание № 43 | Подвеска, применяемая на автомобилях, имеющих сзади два моста близко расположенных друг к другу |
| Тарау/Раздел | Ходовая часть, кузов, кабина |
| Тақырыбы/Тема | Подвеска автомобиля |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | независимая |
| B | балансирная |
| C | торсионная |
| D | пневматическая |
| E | пружинная |
| Тапсырма/ Задание № 44 | Цифры 240-508 в маркировке шины обозначают |
| Тарау/Раздел | Ходовая часть, кузов, кабина |
| Тақырыбы/Тема | Колеса и шины |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | 240-высота профиля, 508-ширина профиля, в миллиметрах |
| B | 508- ширина профиля, 240-внутренний диаметр по ободу, в миллиметрах |
| C | 240- ширина профиля, 508- внутренний диаметр по ободу, в миллиметрах |
| D | 508-высота профиля, 240-ширина профиля, в миллиметрах |
| E | 240-высота профиля, 508-внутренний диаметр по ободу, в миллиметрах |
| Тапсырма/ Задание № 45 | Свободный ход педали сцепления необходим для обеспечения |
| Тарау/Раздел | Ходовая часть, кузов, кабина |
| Тақырыбы/Тема | Трансмиссия |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | полного включения |
| B | плавного включения |
| C | плавного выключения |
| D | резкого выключения |
| E | резкого торможения |
| Тапсырма/ Задание № 46 | В переднем ведущем мосту привод к колесам осуществляется |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Ведущий мост |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | шарнирами неравных угловых скоростей |
| B | шарнирами равных угловых скоростей |
| C | любыми шарнирами |
| D | зубчатым ремнем |
| E | гибким валом |
| Тапсырма/ Задание № 47 | Двухдисковые сцепления применяются для… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Сцепление |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | передачи большого крутящего момента |
| B | удобства обслуживания |
| C | плавности включения |
| D | передачи малого крутящего момента |
| E | преобразования крутящего момента |
| Тапсырма/ Задание № 48 | Карданная передача автомобиля служит для… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Карданная передача |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | повышения скорости движения автомобиля |
| B | жесткого соединения агрегатов трансмиссии |
| C | передачи крутящего момента под изменяющимся углом |
| D | разъединения двигателя и трансмиссии |
| E | плавного соединения двигателя и коробки перемены передач |
| Тапсырма/ Задание № 49 | Кузов автомобиля типа седан имеет… |
| Тарау/Раздел | Ходовая часть, кузов, кабина |
| Тақырыбы/Тема | Кузов автомобиля |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | два ряда сидений и две двери |
| B | пять дверей и два ряда сидений |
| C | четыре двери и два ряда сидений |
| D | шесть дверей и три ряда сидений |
| E | три двери и два ряда сидений |
| Тапсырма/ Задание № 50 | Колесный тормозной цилиндр предназначен для… |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Тормозная система |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | раздвижения тормозных колодок |
| B | возврата колодок |
| C | повышения давления тормозной жидкости |
| D | сжатия тормозных колодок |
| E | уменьшения давления тормозной жидкости |
| Тапсырма/ Задание № 51 | Сопротивление, создаваемое амортизатором двустороннего действия |
| Тарау/Раздел | Ходовая часть, кузов, кабина |
| Тақырыбы/Тема | Подвеска автомобиля |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | сопротивление не оказывает |
| B | при сжатии больше, чем при отдаче |
| C | одинаково при сжатии и отдаче |
| D | при сжатии меньше, чем при отдаче |
| E | зависит от вида дорожного покрытия |
| Тапсырма/ Задание № 52 | Синхронизатор коробки перемены передач служит для… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Коробка передач |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | выравнивания угловых скоростей включаемых шестерен |
| B | увеличения крутящего момента |
| C | уменьшения крутящего момента |
| D | изменения крутящего момента при нагрузке |
| E | смазки коробки перемены передач |
| Тапсырма/ Задание № 53 | Брекер в конструкции представляет собой |
| Тарау/Раздел | Ходовая часть, кузов, кабина |
| Тақырыбы/Тема | Колеса и шины |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | часть протектора |
| B | подушечный слой |
| C | часть борта |
| D | часть сердечника |
| E | часть камеры |
| Тапсырма/ Задание № 54 | Работа фрикционного механизма сцепления основана на принципе… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Сцепление |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | использования энергии вращающихся масс |
| B | использования центробежных сил |
| C | использования сил трения |
| D | использования сил инерции |
| E | изменения центробежных сил |
| Тапсырма/ Задание № 55 | Гидротрансформатор в трансмиссии автомобиля обеспечивает изменение крутящего момента |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Коробка передач |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | ступенчато |
| B | бесступенчато |
| C | прерывисто |
| D | многоступенчато |
| E | вариаторно |
| Тапсырма/ Задание № 56 | Назначение прерывателя распределителя? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система зажигания |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | Для прерывания тока низкого напряжения |
| B | Для распределения тока высокого напряжения по свечам |
| C | Для прерывания тока высокого напряжения в катушке зажигания; |
| D | Для распределения тока по обмоткам катушки зажигания |
| E | Для прерывания тока высокого напряжения в свече зажигания |
| Тапсырма/ Задание № 57 | Регулировку зазора между электродами свечи зажигания производят |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система зажигания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Подгибанием центрального электрода |
| B | Регулировочными болтами |
| C | Подгибанием бокового электрода |
| D | Регулировочными гайками |
| E | Регулировочными шайбами |
| Тапсырма/ Задание № 58 | Число оборотов, на которое повернется распределительный вал при 10 оборотах коленчатого вала |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | 10 |
| B | 5 |
| C | 20 |
| D | 40 |
| E | 60 |
| Тапсырма/ Задание № 59 | Рабочий ход – это… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Основные параметры двигателя |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | расстояние между верхней и нижней мертвыми точками |
| B | расстояние от тарелки закрытого клапана до днища поршня, находящегося в ВМТ |
| C | расстояние от тарелки закрытого клапана до днища поршня находящегося в НТМ |
| D | расстояние между стенками цилиндра |
| E | радиус кривошипа коленчатого вала |
| Тапсырма/ Задание № 60 | Рабочий объем – это… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Основные параметры двигателя |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | пространство, освобождаемое поршнем при его движении от ВМТ к НМТ |
| B | пространство, находящееся над поршнем при его положении в ВМТ |
| C | пространство, находящееся над поршнем при его положении в НМТ |
| D | пространство, находящееся в выемке днища поршня |
| E | объем, занимаемый поршнем в цилиндре |
| Тапсырма/ Задание № 61 | Степень сжатия – это… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Основные параметры двигателя |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | отношение объема камеры сгорания к рабочему объему цилиндра |
| B | отношение объема камеры сгорания к полному объему |
| C | отношение рабочего объема к объему камеры сгорания |
| D | отношение полного объема к рабочему объему |
| E | отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания |
| Тапсырма/ Задание № 62 | Интервал чередования одноименных тактов для V – образных восьми цилиндровых двигателей |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Порядок работы многоцилиндровых двигателей |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | 180º |
| B | 90º |
| C | 360º |
| D | 720º |
| E | 120º |
| Тапсырма/ Задание № 63 | Угол, на который поворачивается коленчатый вал одноцилиндрового 4-х тактного двигателя за 1 цикл |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Порядок работы многоцилиндровых двигателей |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | 720º |
| B | 360º |
| C | 180º |
| D | 90º |
| E | 70º |
| Тапсырма/ Задание № 64 | Такт, при котором в цилиндре двигателя создается наиболее высокое давление |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Рабочие циклы ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | выпуск |
| B | сжатие |
| C | впуск |
| D | рабочий ход |
| E | впуск и выпуск |
| Тапсырма/ Задание № 65 | К подвижным деталям кривошипно-шатунного механизма двигателя относятся: |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Кривошипно-шатунный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | коленчатый вал с маховиком, поршни с шатунами |
| B | блок цилиндров |
| C | головка блока с прокладкой |
| D | блок и головка цилиндра |
| E | поддон картера |
| Тапсырма/ Задание № 66 | Роль малого круга циркуляции жидкости в системе охлаждения: |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система охлаждения |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | для уменьшения количества охлаждающей жидкости |
| B | для более быстрого охлаждения |
| C | для уменьшения времени прогрева двигателя |
| D | для охлаждения масла в системе смазки |
| E | все вышеперечисленное |
| Тапсырма/ Задание № 67 | Устройство, обеспечивающее принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система охлаждения |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | масляный насос |
| B | радиатор |
| C | расширительный бачок |
| D | жидкостный насос |
| E | водяной бак |
| Тапсырма/ Задание № 68 | За счет чего происходит засасывание топлива в цилиндры двигателя при перемещении поршней? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | За счет разницы давления воздуха над топливом в поплавковой камере и над поршнем в цилиндре |
| B | За счет перепада давлений в дросселе и распылителе |
| C | За счет разности температур в поплавковой камере карбюратора и в цилиндре двигателя |
| D | За счет уровня топлива в поплавковой камере |
| E | За счет изменения объема камеры сгорания |
| Тапсырма/ Задание № 69 | Какая поплавковая камера называется уравновешенной (сбалансированной)? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | давление в которой равно давлению во входном патрубке карбюратора |
| B | давление в которой равно атмосферному |
| C | давление в которой равно давлению в цилиндрах |
| D | давление в которой равно объему топливного насоса |
| E | давление в которой равно давлению на рычаг карбюратора |
| Тапсырма/ Задание № 70 | Из какого материала изготавливают диафрагмы топливных насосов? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | из металла или металлоасбеста |
| B | из лакоткани или прорезиненной ткани |
| C | из пластмассы |
| D | из герметика |
| E | из картона |
| Тапсырма/ Задание № 71 | В каком ответе правильно перечислены составные части кузова грузового автомобиля? |
| Тарау/Раздел | Ходовая часть, кузов, кабина автомобиля |
| Тақырыбы/Тема | Кузов автомобиля |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | кабина, грузовая платформа и оперение |
| B | грузовая платформа с рессорами и оперением |
| C | рама, грузовая платформа и кабина |
| D | рама, грузовая платформа и оперение |
| E | рама и грузовая платформа |
| Тапсырма/ Задание № 72 | Каково рабочее состояние клапанных пружин? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | всегда сжатое |
| B | сжатое и свободное |
| C | всегда растянутое |
| D | сжатое и растянутое |
| E | всегда свободное |
| Тапсырма/ Задание № 73 | Для чего нужен зазор между клапаном и толкателем (клапаном и коромыслом)? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | для своевременного открытия клапанов |
| B | для своевременного и резкого закрытия (открытия клапана) |
| C | для обеспечения одинаковой установки всех клапанов |
| D | для плавного закрытия клапанов |
| E | для компенсации теплового расширения деталей механизма ГРМ |
| Тапсырма/ Задание № 74 | Какая из указанных причин приводит к снижению давления масла в системе смазки двигателя? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система смазки ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | повышенный износ подшипников коленчатого вала |
| B | применение масла с повышенной вязкостью |
| C | увеличение усилия пружины редукционного клапана |
| D | малые обороты двигателя |
| E | резкое увеличение оборотов двигателя |
| Тапсырма/ Задание № 75 | К чему приводит попадание топлива в масло? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система смазки ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | к росту производительности масляного насоса вследствие увеличения уровня масла |
| B | к увеличению вязкости масла |
| C | к снижению вязкости масла |
| D | к понижению уровня топлива в поплавковой камере |
| E | к уменьшению производительности топливного насоса |
| Тапсырма/ Задание № 76 | В каком ответе правильно указаны главные признаки детонации? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | дёргание автомобиля и дымление на выпуске |
| B | увеличение мощности двигателя, дымление на выпуске |
| C | появление металлических стуков, увеличение мощности двигателя, «хлопки» в карбюраторе |
| D | появление металлических стуков, повышение температуры охлаждающей жидкости, потеря мощности двигателя |
| E | потеря мощности двигателя и дёргание автомобиля |
| Тапсырма/ Задание № 77 | Что произойдет в случае засорения сетки маслоприемника? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система смазки ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | доступ масла к насосу вскоре прекратится |
| B | доступ масла в двигатель прекратится |
| C | масло будет продолжать поступать к насосу |
| D | датчик уровня масла выйдет из строя |
| E | масло будет поступать в цилиндры двигателя |
| Тапсырма/ Задание № 78 | Какова нормальная температура масла в системе смазки работающего двигателя? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система смазки ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | 60-700 С |
| B | 80-900 С |
| C | 90-1000 С |
| D | 1200 С |
| E | 50-60 С |
| Тапсырма/ Задание № 79 | В каком направлении движется охлаждающая жидкость внутри трубок радиатора? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система охлаждения ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | в обоих направлениях |
| B | снизу вверх |
| C | сверху вниз |
| D | слева направо |
| E | справа налево |
| Тапсырма/ Задание № 80 | Какие признаки работы двигателя на переобогащенной смеси? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | работа двигателя с перебоями |
| B | сильное дымление и «выстрелы» из глушителя |
| C | «хлопки» в карбюраторе, уменьшение мощности |
| D | увеличение мощности, «выстрелы» из глушителя |
| E | перегрев двигателя |
| Тапсырма/ Задание № 81 | Для чего предназначен дифференциал? |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Дифференциал - назначение, типы |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | для изменения скорости автомобиля |
| B | для перераспределения крутящего момента между полуосями |
| C | для повышения проходимости автомобиля |
| D | для подключения переднего моста |
| E | для обеспечения вращения колес с разными скоростями |
| Тапсырма/ Задание № 82 | Какой из перечисленных механизмов трансмиссии изменяет тяговые усилия автомобиля? |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Ведущий мост - назначение, типы |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | коробка передач |
| B | карданная передача |
| C | дифференциал |
| D | главная передача |
| E | ведущий мост |
| Тапсырма/ Задание № 83 | Откуда осуществляется привод спидометра на автомобиле? |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Коробка передач |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | от первичного вала КП |
| B | от ведомой шестерни до главной передачи |
| C | от вторичного вала КП |
| D | от маховика |
| E | от ведомого диска муфты сцепления |
| Тапсырма/ Задание № 84 | Между какими агрегатами системы питания обычно устанавливается топливный насос? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | между топливным баком и датчиком |
| B | между топливным баком и фильтром-отстойником |
| C | между воздушным фильтром и фильтром-отстойником |
| D | между фильтром-отстойником и карбюратором |
| E | между датчиком и фильтром |
| Тапсырма/ Задание № 85 | В каком ответе правильно указаны примерные значения температуры в камере сгорания карбюраторного двигателя в конце такта впуска? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Рабочие циклы ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | температура 700-11000 С |
| B | температура 300-4000 С |
| C | температура 700-9000 С |
| D | температура 500-6000 С |
| E | температура 1100-12000 С |
| Тапсырма/ Задание № 86 | Каково максимальное значение температуры газов в камере сгорания карбюраторного двигателя? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | температура 2200-25000 С |
| B | температура 2800-30000 С |
| C | температура 1800-20000 С |
| D | температура 1000-12000 С |
| E | температура 1600-17000 С |
| Тапсырма/ Задание № 87 | Какой из указанных двигателей является наиболее экономичным? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | все одинаково |
| B | карбюраторный |
| C | газотурбинный |
| D | Дизельный |
| E | двухтактный |
| Тапсырма/ Задание № 88 | В каком из указанных тактов давление в цилиндре падает ниже атмосферного? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Рабочие циклы ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | впуска |
| B | выпуска |
| C | рабочего хода |
| D | сжатие |
| E | сжатие и рабочий ход |
| Тапсырма/ Задание № 89 | В каком ответе правильно указаны примерная температура и давление в конце рабочего хода? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Рабочие циклы ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | 15000 С, 4,00 кгс/см2 |
| B | 25000 С, 40 кгс/см2 |
| C | 3500 С, 11 кгс/см2 |
| D | 8000 С, 25 кгс/ см2 |
| E | 12000 С, 3,5 кгс/см2 |
| Тапсырма/ Задание № 90 | Для чего в замках колец должен быть зазор? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | для прохода излишков газов в картер двигателя |
| B | для прохода смазки |
| C | для лучшего отвода тепла |
| D | для компенсации теплового расширения кольца |
| E | для лучшей компрессии в цилиндре |
| Тапсырма/ Задание № 91 | Сколькими отверстиями соединен главный тормозной цилиндр жидкости? |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Тормозная система |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | одним |
| B | двумя |
| C | тремя |
| D | четырьмя |
| E | пятью |
| Тапсырма/ Задание № 92 | Какие объемы соединяют перепускное отверстие главного тормозного цилиндра? |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Тормозная система |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | резервуар с жидкостью и рабочую полость цилиндра |
| B | рабочую полость цилиндра с его нерабочей полостью |
| C | резервуар с жидкостью и нерабочую полость цилиндра |
| D | рабочую полость цилиндра и компенсационное отверстие |
| E | резервуар с жидкостью и компенсационное отверстие |
| Тапсырма/ Задание № 93 | Какие объемы соединяют компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра? |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Тормозная система |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | рабочую полость цилиндра с его нерабочей полостью |
| B | резервуар с жидкостью и нерабочую полость цилиндра |
| C | резервуар с жидкостью и рабочую полость цилиндра |
| D | рабочую полость цилиндра и перепускное отверстие главного цилиндра |
| E | резервуар с жидкостью и перепускное отверстие главного цилиндра |
| Тапсырма/ Задание № 94 | Какой клапан главного тормозного цилиндра открывается для впуска жидкости в систему при нажатии на педаль тормоза? |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Тормозная система |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | впускной (он же обратный) |
| B | выпускной (он же нагнетательный) |
| C | перепускной |
| D | впускной и перепускной |
| E | выпускной и перепускной |
| Тапсырма/ Задание № 95 | Какое отверстие в главном тормозном цилиндре перекрывается поршнем при нажатии на педаль тормоза? |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Тормозная система |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | отверстие нагнетательного клапана |
| B | компенсационное |
| C | перепускное |
| D | предохранительное |
| E | калиброванное |
| Тапсырма/ Задание № 96 | Каково назначение замков в механизме переключения передач? |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Коробка передач |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | предотвратить произвольное выключения передач |
| B | не допустить включения двух передач одновременно |
| C | предотвратить произвольное включение передач |
| D | не допускать включение передач при угоне |
| E | не допустить включение муфты сцепления |
| Тапсырма/ Задание № 97 | Чем обеспечивается точная установка шестерен коробки передач во включенном и выключенном положении? |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Коробка передач |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | с помощью рычага переключения передач |
| B | блокирующим устройством, состоящим из штифта и шариков |
| C | фиксаторами, состоящими из шариков и пружин |
| D | с помощью обгонной муфты |
| E | пружинным предохранителем, усилие которого необходимо преодолевать при переключении передач |
| Тапсырма/ Задание № 98 | В каком ответе все перечисленные детали входят в состав шатунно-поршневой группы? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Кривошипно – шатунный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | поршень поршневой палец, шатун, коленчатый вал |
| B | поршень, компрессионные и маслосъемные кольца, поршневой палец, шатун |
| C | гильза цилиндра, поршень с кольцами, поршневой палец |
| D | поршень, поршневой палец, коленчатый вал, коромысло |
| E | поршень, шатун поршневой палец, распределительный вал |
| Тапсырма/ Задание № 99 | Как нумеруются цилиндры V-образного многоцилиндрового двигателя? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Кривошипно – шатунный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | нумерация начинается с левого бока, первый номер имеет цилиндр, ближайший к вентилятору |
| B | нумерация начинается с правого бока, первый номер имеет цилиндр, ближайший к вентилятору |
| C | нумерация начинается с левого бока, первый номер имеет цилиндр, ближайший к маховику |
| D | нумерация начинается с правого бока, первый номер имеет цилиндр, ближайший к маховику |
| E | все равно с какого бока |
| Тапсырма/ Задание № 100 | Понятие - перекрытие клапанов это период… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | период, когда оба открыты |
| B | период, когда один клапан открыт, а другой закрыт |
| C | период, когда оба клапана закрыты |
| D | когда зазоры в клапанах находятся в пределах 0.35 мм |
| E | когда зазоры в клапанах находятся в пределах 0.40 мм |
| Тапсырма/ Задание № 101 | Для чего необходимо опережение открытия и запаздывания закрытия выпускного клапана? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | для обеспечения полного сгорания смеси |
| B | для обеспечения лучшего охлаждения клапанов |
| C | для улучшения очистки цилиндров |
| D | для обеспечения перекрытия клапанов |
| E | для улучшения износа клапанов |
| Тапсырма/ Задание № 102 | Какие основные требования предъявляются к охлаждающим жидкостям? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система охлаждения ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | вязкость, высокая теплоемкость, отсутствие примесей |
| B | высокое теплоемкость, максимальное количество полезных примесей, высокая температура замерзания |
| C | низкая теплоемкость, высокая температура замерзания, минимальное количество вредных примесей |
| D | отсутствие примесей, высокая теплоемкость, низкая температура замерзания |
| E | вязкость, дешевизна и цвет |
| Тапсырма/ Задание № 103 | Каковы основные преимущества воды по сравнению с другими охлаждающими жидкостями? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система охлаждения ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | отсутствие вредных примесей |
| B | высокая температура замерзания, низкая теплоемкость |
| C | высокая теплоемкость, низкая температура замерзания |
| D | доступность и высокая теплоемкость |
| E | доступность и дешевизна |
| Тапсырма/ Задание № 104 | Каково назначение карданной передачи? |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Карданная передача |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | передача крутящего момента от коробки передач к ведущему мосту под изменяющимся углом |
| B | передача усилием от сцепления на коробку передач |
| C | увеличение крутящего момента, подводимого к ведущему мосту |
| D | для движения автомобиля задним ходом |
| E | для движения автомобиля на скользкой дороге |
| Тапсырма/ Задание № 105 | Каково назначение переднего ведущего моста автомобиля? |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Ведущий мост |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | улучшение стабилизации колес при прямолинейном движении |
| B | увеличение скорости автомобиля при движении автомобиля по шоссе |
| C | повышение проходимости автомобиля за счет создания тягового усилия на передних колесах |
| D | улучшение подъемного усилия при движении в гору |
| E | для улучшения торможения при спуске с горы |
| Тапсырма/ Задание № 106 | Чем вызвана необходимость применения шарнира равных угловых скоростей на автомобиле с передним ведущим мостом? |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Ведущий мост |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | при движении по пересеченной местности |
| B | небольшими углами поворота передних колес |
| C | большими углами поворота передних колес |
| D | при движении со скоростью свыше 100км/ч |
| E | разными углами поворота передних колес |
| Тапсырма/ Задание № 107 | Почему тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр при растормаживании? |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Тормозная система |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | под действием усилий стяжных (колодочных) пружин |
| B | вследствие разряжения в главном цилиндре |
| C | вследствие перепада давления в системе |
| D | потому что она имеет текучесть |
| E | вследствие зазора в главном цилиндре |
| Тапсырма/ Задание № 108 | Какие шины изнашиваются больше других? |
| Тарау/Раздел | Ходовая часть, кузов, кабина автомобиля |
| Тақырыбы/Тема | Колеса и шины |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | передний правый |
| B | задний правый |
| C | передний левый |
| D | передние |
| E | задние |
| Тапсырма/ Задание № 109 | Какие шины изнашиваются меньше других? |
| Тарау/Раздел | Ходовая часть, кузов, кабина автомобиля |
| Тақырыбы/Тема | Колеса и шины |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | задний левый |
| B | передний правый |
| C | передний левый |
| D | передние |
| E | задние |
| Тапсырма/ Задание № 110 | Где находится подушечный слой в покрышке? |
| Тарау/Раздел | Ходовая часть, кузов, кабина автомобиля |
| Тақырыбы/Тема | Колеса и шины |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | между ободной лентой и камерой |
| B | между протектором и каркасом |
| C | между вентилем и ободом |
| D | между протектором и камерой |
| E | между ободом и протектором |
| Тапсырма/ Задание № 111 | Назначение системы холостого хода в карбюраторе? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | ввести в действиеглавную дозирующую систему |
| B | обеспечить устойчивую работу двигателя при малой частоте вращения без нагрузки |
| C | поддерживать рабочую температуру двигателя |
| D | поддержание уровня топлива в топливном баке |
| E | для устойчивой работы топливного насоса |
| Тапсырма/ Задание № 112 | Могут ли работать вместе главная дозирующая система и система холостого хода? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | могут кратковременно |
| B | не могут |
| C | работают вместе постоянно |
| D | только при подключении пускового устройства |
| E | только при подключении ускорительного насоса |
| Тапсырма/ Задание № 113 | В каком ответе правильно перечислены основные части автомобиля? |
| Тарау/Раздел | Общее устройство автомобиля |
| Тақырыбы/Тема | Основные части автомобиля |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | трансмиссия, кузов и двигатель |
| B | шасси, механизмы управления и двигатель |
| C | шасси, кузов и двигатель |
| D | трансмиссия, шасси и главная передача |
| E | главная передача, шасси, двигатель и трансмиссия |
| Тапсырма/ Задание № 114 | Какая из указанных причин приводит к нерастормаживанию тормозного механизма? |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Тормозная система |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | обрыв стяжных пружин колодок |
| B | обрыв пружины возврата педали тормоза |
| C | попадание масла на колодки |
| D | полный износ тормозных колодок |
| E | отсутствие свободного хода педали |
| Тапсырма/ Задание № 115 | Как проявляет себя наличие воздуха в гидравлической системе тормозов? |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Тормозная система |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | автомобиль вообще не тормозит |
| B | автомобиль резко тормозится при небольшом нажатии на педаль |
| C | автомобиль плохо растормаживается при отпускании педали |
| D | автомобиль плохо затормаживается при однократном нажатии на педаль |
| E | колеса тормозят не равномерно |
| Тапсырма/ Задание № 116 | От чего зависит величина рабочего хода педали тормоза в гидравлической системе тормозов барабанного типа (без гидровакуумного усилителя)? |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Тормозная система |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | от зазора между тормозными накладками и барабаном |
| B | от величины зазора между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра и зазора между тормозными накладками и барабаном |
| C | от величины зазора между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра |
| D | от зазора между толкателем и барабаном |
| E | от уровня тормозной жидкости в системе |
| Тапсырма/ Задание № 117 | Какой должна быть смесь при движении автомобиля по ровной дороге? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Нормальной |
| B | Обедненной |
| C | Бедной |
| D | Богатой |
| E | Обогащенной |
| Тапсырма/ Задание № 118 | Какой должна быть смесь при движении нагруженного автомобиля в гору? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Бедная |
| B | Нормальной |
| C | Богатая |
| D | Обогащенной |
| E | Обеднённая |
| Тапсырма/ Задание № 119 | Какой из указанных признаков характерен для работы двигателя на обеднённой смеси? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Хлопки в карбюраторе |
| B | «Выстрелы » в глушителе |
| C | Переохлаждение в двигателе |
| D | Перегрев в двигателе |
| E | Перерасход топлива |
| Тапсырма/ Задание № 120 | Чем удерживаются тормозные колодки в отторможенном положении? |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Тормозная система |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Пружиной колёсного цилиндра |
| B | Стяжной пружиной |
| C | Скобой с пластичными пружинами |
| D | Давлением в системе |
| E | Нажатием на тормозную педаль |
| Тапсырма/ Задание № 121 | При какой степени износа тормозных накладок их следует заменить? |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Тормозная система |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Заклёпка утопает на 1,5 мм |
| B | Заклёпки утопают на 0,5 мм |
| C | Заклёпки утопают на 1 мм |
| D | Поверхность накладок сравнялась с заклёпками |
| E | Заклёпка утопает на 2 мм |
| Тапсырма/ Задание № 122 | Какой из указанных признаков свидетельствует о наличии воздуха в системе гидропривода? |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Тормозная система |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Увеличивается ход педалей тормоза (педаль проваливается) |
| B | Не растормаживается 1-н тормоз |
| C | При торможении автомобиль уводит в сторону |
| D | Дергание при торможении |
| E | Вообще не тормозит |
| Тапсырма/ Задание № 123 | Для чего на шестерне распределительного вала наносится метка? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Для обеспечения правильной установки фаз газораспределения |
| B | Для правильной установки коленчатого вала |
| C | Для установки её положения, компенсирующее осевое смещение вала |
| D | Для правильной установки вентилятора |
| E | Для установки момента зажигания |
| Тапсырма/ Задание № 124 | Как следует установить замки поршневых колец? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Кривошипно – шатунный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Под углом в 90 градусов |
| B | Все замки в одну сторону |
| C | Произвольно |
| D | Под углом в 60 градусов |
| E | Все замки в разные стороны |
| Тапсырма/ Задание № 125 | Каково назначение главного жиклёра? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Дозировать рабочую смесь |
| B | Дозировать горючую смесь |
| C | Дозировать топливо |
| D | Дозировать воздух |
| E | Для регулирования скорости движения воздуха |
| Тапсырма/ Задание № 126 | Для чего предназначен диффузор? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Для увеличения скорости движения воздуха у распылителя |
| B | Для уменьшения скорости движения воздуха у распылителя |
| C | Для замедления и стечения топлива из жиклера |
| D | Для дозирования горючей смеси |
| E | Для дозирования рабочей смеси |
| Тапсырма/ Задание № 127 | Что располагается в самом узком сечении диффузора? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Регулировочный винт количество подачи топлива |
| B | Дроссель |
| C | Жиклёр |
| D | Распылитель |
| E | Запорная игла жиклёра |
| Тапсырма/ Задание № 128 | Через какие отверстия главного тормозного цилиндра, тормозная жидкость поступает в полость перед поршнем в случае утечки её из системы? |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Тормозная система |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Через отверстие в пробке цилиндра |
| B | Через компенсационное отверстие и отверстие в пробки цилиндра |
| C | Через отверстие в поршне, компенсационное и перепускное отверстие |
| D | Через перепускное отверстие |
| E | Через отверстие в поршне |
| Тапсырма/ Задание № 129 | На каком уровне от верхнего края заливного отверстия должна находится жидкость в главном тормозном цилиндре? |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Тормозная система |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | 8 – 12 мм |
| B | 5 – 8 мм |
| C | 15 – 20 мм |
| D | 3 – 5 мм |
| E | До утопания клапана |
| Тапсырма/ Задание № 130 | Каково давление воздуха в шинах высокого давления? |
| Тарау/Раздел | Ходовая часть, кузов, кабина автомобиля |
| Тақырыбы/Тема | Колеса и шины |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | 5 – 7 кгс / см |
| B | 3 – 4 кгс / см |
| C | 8 – 9 кгс / см |
| D | 9 – 10 кгс / см |
| E | 10 – 11 кгс / см |
| Тапсырма/ Задание № 131 | Каково давление воздуха в шинах низкого давления? |
| Тарау/Раздел | Ходовая часть, кузов, кабина автомобиля |
| Тақырыбы/Тема | Колеса и шины |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | 1,5 – 5,5 кгс / см |
| B | 1 – 2,5 кгс / см |
| C | 0,6 – 1 кгс / см |
| D | 1,5 – 2. кгс /см |
| E | 3,5 – 5 кгс /см |
| Тапсырма/ Задание № 132 | Когда открывается выпускной клапан? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Рабочие циклы ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | В конце рабочего хода при движении поршня к НМТ |
| B | В начале такта выпуска при движении поршня к ВМТ |
| C | В конце такта выпуска при движении поршня к ВМТ |
| D | В начале рабочего хода |
| E | В конце такта сжатия |
| Тапсырма/ Задание № 133 | Когда закрывается выпускной клапан? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Рабочие циклы ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | В конце такта выпуска при движении поршня к ВМТ |
| B | В конце рабочего хода |
| C | В начале такта впуска при движении поршня к НМТ |
| D | В конце такта сжатия |
| E | В начале такта сжатия |
| Тапсырма/ Задание № 134 | В каких тактах имеет место перекрытие клапанов? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Впуск и выпуск |
| B | Сжатие и рабочий ход |
| C | Рабочий ход и выпуск |
| D | Выпуск и сжатие |
| E | Рабочий ход и сжатие |
| Тапсырма/ Задание № 135 | Каково назначение главной передачи? |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Главная передача |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Уменьшение крутящего момента и передачи его под прямым углом |
| B | Передача усилий от коробки на передний мост |
| C | Увеличение крутящего момента и передачи его под прямым углом |
| D | Передача усилия от двигателя к сцеплению |
| E | Передача усилия от сцепления к коробке передач |
| Тапсырма/ Задание № 136 | Какую функцию выполняет шлифованная поверхность маховика? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Кривошипно – шатунный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Не выполняет никакой функции |
| B | Нажимного диска сцепления |
| C | Ведомого диска сцепления |
| D | Привода сцепления |
| E | Ведущего диска сцепления |
| Тапсырма/ Задание № 137 | У какого клапана тарелка обычно имеет больший диаметр? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | У выпускного, для лучшей отчистки цилиндра |
| B | У впускного, для лучшего наполнения цилиндра |
| C | Проходное сечение не имеет значения |
| D | У выпускного, для лучшего отвода тепла |
| E | Диаметр не имеет значения |
| Тапсырма/ Задание № 138 | Каким должен быть состав смеси при увеличении открытия дросселя? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Состав смеси не должен меняться |
| B | Смесь должна непрерывно обедняться |
| C | Смесь должна непрерывно обогащаться |
| D | Оставаться обеднённой |
| E | Оставаться бедной |
| Тапсырма/ Задание № 139 | Что такое литраж двигателя? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Основные параметры двигателя |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Полный объем одного цилиндра |
| B | Сумма рабочих объёмов всех цилиндров, выраженная в литрах |
| C | Сумма объёмов камер сгорания всех цилиндров, выраженная в литрах |
| D | Рабочий объем одного цилиндра |
| E | Сумма полных объёмов всех цилиндров, выраженная в литрах |
| Тапсырма/ Задание № 140 | За сколько оборотов коленчатого вала осуществляется рабочий цикл в четырехтактном двигателе? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Рабочие циклы ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | За 2 оборота |
| B | За половину оборота |
| C | За 1 оборот |
| D | За 1,5 оборота |
| E | За 3 оборота |
| Тапсырма/ Задание № 141 | За сколько ходов поршня осуществляется рабочий цикл четырёхтактного двигателя? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Рабочие циклы ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | За 5 |
| B | За 6 |
| C | За 2 |
| D | За 4 |
| E | За 7 |
| Тапсырма/ Задание № 142 | Для чего служит экономайзер? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Для эффективного сочетания работы двигателя на «экономичном и мощном» составах смеси |
| B | Для обогащения смеси при работе двигателя на полных нагрузках |
| C | Для обогащения смеси при резком открытии дросселя |
| D | Для обеднения горючей смеси |
| E | Для приготовления горючей смеси |
| Тапсырма/ Задание № 143 | При какой из указанных неисправностей механизма газораспределения наблюдается снижение мощности двигателя и стуки в головке блока? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Увеличение зазора между толкателем и стержнем |
| B | Уменьшение зазора между стержня клапана и носком коромысла |
| C | Не плотное прилегание клапана к гнездам |
| D | Увеличение зазора между толкателем и носком коромысла |
| E | клапана Увеличение зазора между стержня клапана и носком коромысла |
| Тапсырма/ Задание № 144 | При каком положении поршня регулируют зазоры между стержнями клапана и носком коромысла? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | НМТ в конце такта впуска |
| B | ВМТ в конце такта сжатия |
| C | Безразлично |
| D | В начале рабочего хода |
| E | В конце рабочего хода |
| Тапсырма/ Задание № 145 | Для чего предназначен двигатель? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Общее устройство двигателя |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Для создания тягового усилия на ведущих колесах автомобиля |
| B | Для преобразования тепловой энергии топлива в механическую работу |
| C | Для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала |
| D | Для преобразования тепловой энергии топлива в электрическую энергию |
| E | Для преобразования механическую энергию в тепловую, а тепловую в электрическую |
| Тапсырма/ Задание № 146 | Какую роль выполняет выпускной (паровой) клапан пробки радиатора? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система охлаждения |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Не допускает снижение давления в системе охлаждения ниже расчетного |
| B | Не допускает увеличение давления паров в системе охлаждения выше расчетного |
| C | Компенсирует утечку жидкости из системы охлаждения |
| D | Не допускает попадание охлаждающей жидкости в систему питания |
| E | Не допускает попадание охлаждающей жидкости в систему смазки |
| Тапсырма/ Задание № 147 | Для чего необходим свободный ход педали сцепления и как он меняется в эксплуатации? |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Сцепление |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Свободный ход педали необходим для удобства управления автомобилем. В эксплуатации он меняется |
| B | Свободный ход педали обеспечивает полноту выключения сцепления. В эксплуатации он уменьшается |
| C | Свободный ход педали обеспечивает полноту включения сцепления. В эксплуатации он возрастает |
| D | Свободный ход педали не обеспечивает полноту выключения сцепления. В эксплуатации уменьшается |
| E | Свободный ход педали не обеспечивает полноту включения сцепления. В эксплуатации не возрастает |
| Тапсырма/ Задание № 148 | Каковы признаки работы двигателя на переобедненой смеси? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Не влияет на работу двигателя |
| B | Черный дым из глушителя, не устойчивая работа двигателя, увеличение мощности |
| C | Сильное дымление их глушителя, хлопки в карбюраторе, падение мощности |
| D | Двигатель глохнет |
| E | Не устойчивая работа двигателя, падение мощности |
| Тапсырма/ Задание № 149 | Укажите возможные причины детонации? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Применение бензина с низким октановым числом |
| B | Применение бензина с низким цетановым числом |
| C | Применение бензина с высоким цетановым числом |
| D | Обогащенная рабочая смесь |
| E | Обедненная рабочая смесь |
| Тапсырма/ Задание № 150 | Для чего нужен поплавок в карбюраторе? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Для поддержания необходимого уровня топлива в поплавковой камере |
| B | Для поддерживания заданного состава горючей смеси |
| C | Для прикрытия воздуха поступающего в распылитель |
| D | Для обеспечения образования обогащенной смеси |
| E | Для поддержании заданного состава рабочей смеси |
| Тапсырма/ Задание № 151 | Каким образом обеспечивается обогащение смеси при работе двигателя на полных нагрузках? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | За счет ускорительного насоса |
| B | За счет включения насоса ускорителя, увеличивающего количество топлива в смеси |
| C | За счет главного дозирующего устройства |
| D | За счет дополнительной подачи топлива жиклером полной мощности экономайзера |
| E | За счет балансировки карбюратора |
| Тапсырма/ Задание № 152 | Какая из указанных причин может привести к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Повышение уровня топлива в поплавковой камере |
| B | Подтекание топлива из бака |
| C | Не полное открытие дроссельной заслонки |
| D | Выход из строя пускового устройства |
| E | Не устойчивая работа экономайзера |
| Тапсырма/ Задание № 153 | Сколько оборотов распределительного вала приходится на 20 оборотов коленчатого вала в 4-тактном двигателе? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | 20 |
| B | 10 |
| C | 30 |
| D | 25 |
| E | 15 |
| Тапсырма/ Задание № 154 | Что называется полным объёмом цилиндра? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Основные параметры двигателя |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Сумма рабочего объёма цилиндра и объёма камеры сгорания |
| B | Сумма рабочего объема цилиндра , объема камеры сгорания впускных трубопроводов |
| C | Разность между рабочим объёмом цилиндра и объёмом камеры сгорания |
| D | Объём цилиндра нижи ВМТ |
| E | Объём цилиндра ниже НМТ |
| Тапсырма/ Задание № 155 | Указать правильное определение понятия «степень сжатия» |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Основные параметры двигателя |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Отношение разности рабочего объёма и объёма камеры сгорания к полному объёму |
| B | Отношение объема камеры сгорания и полному объёму цилиндра |
| C | Отношение рабочего объёма цилиндра к объёму камеры сгорания |
| D | Отношение полного объёма цилиндра к рабочему объёму |
| E | Отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания |
| Тапсырма/ Задание № 156 | У какого двигателя выше степень сжатия? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Основные параметры двигателя |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Одинаковое |
| B | У карбюраторного |
| C | У дизельного |
| D | У газобаллонного |
| E | У синхронного |
| Тапсырма/ Задание № 157 | Для чего предназначен механизм газораспределения? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Для перераспределения горючей смеси между цилиндрами |
| B | Для распределения рабочей смеси в цилиндрах |
| C | Для своевременного впуска горючей смеси в цилиндры и выпуска из них отработавших газов |
| D | Для распределения газов в газобаллонных двигателях |
| E | Для регулирования выпуска отработавших газов |
| Тапсырма/ Задание № 158 | Как классифицируются автомобильные двигателя по циклу работы? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Рабочие циклы ДВС |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | Двигатели 2х тактные и 4х тактные |
| B | Двигатели простого действия и двигатели двойного действия |
| C | Двигатели с внешним и внутренним смесеобразования |
| D | Двигатели синхронные |
| E | Двигатели асинхронные |
| Тапсырма/ Задание № 159 | Какие последствия вызывают ослабления или поломка стяжной пружины колодок тормоза? |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Тормозная система |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Не растормаживаются тормоза |
| B | При торможении автомобиль уводит в сторону |
| C | Не растормаживается один тормоз |
| D | Ведёт к утечки тормозной жидкости |
| E | Ведёт к усиленному износу тормозных колодок |
| Тапсырма/ Задание № 160 | Каково назначение рулевой трапеции? |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Рулевое управление |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Предотвращение скольжения колёс при поворотах |
| B | Обеспечение одинаковой скорости вращения колёс при поворот |
| C | Обеспечение поворота обоих колёс |
| D | Для изменения длинны продольной рулевой тяги |
| E | Для изменения длинны поперечной рулевой тяги |
| Тапсырма/ Задание № 161 | Что образует рулевую трапецию? |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Рулевое управление |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Передняя ось, боковые рычаги, продольная тяга |
| B | Цапфа, поперечной тяги, баковые рычаги |
| C | Передняя ось, боковые рычаги, поперечная тяга |
| D | Цапфа и продольная тяга |
| E | Цапфа и боковые рычаги |
| Тапсырма/ Задание № 162 | Чем регулируется схождение колёс? |
| Тарау/Раздел | Механизмы управления |
| Тақырыбы/Тема | Рулевое управление |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Изменением угла наклона шкворня |
| B | Изменением продольно рулевой тяги |
| C | Изменением длинны поперечной рулевой тяги |
| D | Изменением длинны правого рычага |
| E | Изменением длинны левого рычага |
| Тапсырма/ Задание № 163 | От каких примесей очищается топливо системой фильтров? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Только от воды и масла |
| B | Только от механических примесей |
| C | От механических примесей и воды |
| D | Только от масла |
| E | Только от воды |
| Тапсырма/ Задание № 164 | Укажите наиболее распространённый тип воздушного фильтра? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | Инерционный |
| B | Масляный |
| C | Инерционно – масляный |
| D | Инерционно – осевой |
| E | Инерционно - газовый |
| Тапсырма/ Задание № 165 | Кольца установленные ближе к верхней части поршня (днищу)… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Кривошипно-шатунный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | пластмассовые |
| B | маслосъемные |
| C | резиновые |
| D | компрессионные |
| E | медные |
| Тапсырма/ Задание № 166 | Число оборотов, на которое повернется распределительный вал при 10 оборотах коленчатого вала… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | 20 |
| B | 10 |
| C | 5 |
| D | 40 |
| E | 60 |
| Тапсырма/ Задание № 167 | Штанга газораспределительного механизма двигателя передает усилие от… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Газораспределительный механизм |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | толкателя к коромыслу |
| B | толкателя к клапану |
| C | коромысла к клапану |
| D | клапана к коромыслу |
| E | коромысла к толкателю |
| Тапсырма/ Задание № 168 | Малый круг циркуляции жидкости в системе охлаждения служит для… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система охлаждения |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | уменьшения количества охлаждающей жидкости |
| B | более быстрого охлаждения |
| C | уменьшения времени прогрева двигателя |
| D | охлаждения масла в системе смазки |
| E | всего перечисленного |
| Тапсырма/ Задание № 169 | Термостат в системе охлаждения двигателя… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система охлаждения |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | указывает температуру охлаждающей жидкости |
| B | поддерживает оптимальную температуру двигателя |
| C | охлаждает жидкость, циркулирующую в системе охлаждения |
| D | нагревает охлаждающую жидкость |
| E | осуществляет циркуляцию жидкости в системе охлаждения |
| Тапсырма/ Задание № 170 | Датчик температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя устанавливается в… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система охлаждения |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | верхнем бачке радиатора |
| B | патрубке головки блока цилиндров |
| C | нижнем бачке радиатора |
| D | блоке цилиндров |
| E | корпусе жидкостного насоса |
| Тапсырма/ Задание № 171 | Тип насоса применяемого в системе смазки… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система смазывания |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | центробежный |
| B | поршневой |
| C | диафрагменный |
| D | шестеренчатый |
| E | роторный |
| Тапсырма/ Задание № 172 | Способы смазывания коренных и шатунных шеек коленчатого вала… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система смазывания |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | под давлением |
| B | разбрызгиванием |
| C | самотеком |
| D | масляным туманом |
| E | все перечисленное |
| Тапсырма/ Задание № 173 | Редукционный клапан в системе смазки служит для… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система смазывания |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | перепуска масла при засоренном фильтре |
| B | включения масляного фильтра |
| C | ограничения давления масла в системе смазки |
| D | включения масляного радиатора |
| E | отключения масляного радиатора |
| Тапсырма/ Задание № 174 | Привод вращения ротора фильтра центробежной очистки масла осуществляется… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система смазывания |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | за счет реактивной силы струи масла, вытекающей из жиклеров ротора |
| B | от коленчатого вала |
| C | шестеренчатым приводом от распределительного вала |
| D | от электродвигателя |
| E | приводным ремнем от коленчатого вала |
| Тапсырма/ Задание № 175 | При закрытой системе вентиляции картера двигателя… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система смазывания |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | исключается поступление во впускной трубопровод |
| B | картерные газы отводятся в атмосферу |
| C | растворяются в масле |
| D | картерные газы сразу поступают в выпускной трубопровод |
| E | картерные газы через маслоуловитель поступают во впускной трубопровод |
| Тапсырма/ Задание № 176 | Правильная последовательность прохождения топлива через приборы системы питания карбюраторного двигателя… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания бензинового двигателя |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | бак-фильтр грубой очистки-насос-фильтр тонкой очистки-карбюратор |
| B | бак-фильтр тонкой очистки-насос-фильтр грубой очистки-карбюратор |
| C | бак-насос-фильтр грубой очистки-фильтр тонкой очистки-карбюратор |
| D | бак-насос-фильтр тонкой очистки-фильтр грубой очистки-карбюратор |
| E | бак-фильтр грубой очистки-фильтр тонкой очистки-насос-карбюратор |
| Тапсырма/ Задание № 177 | Назначение ускорительного насоса карбюратора? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания бензинового двигателя |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | приготовление смеси на различных режимах работы |
| B | обогащение смеси при резком нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой |
| C | приготовление смеси на холостом ходу |
| D | обогащение смеси при постоянной работе двигателя на полных нагрузках |
| E | приготовление смеси на частичных нагрузках двигателя |
| Тапсырма/ Задание № 178 | Какую функцию выполняет экономайзер? |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания бензинового двигателя |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | обогащение смеси при постоянной работе двигателя на полных нагрузках |
| B | приготовление смеси на различных режимах работы |
| C | приготовление смеси на холостом ходу |
| D | обогащение смеси при резком нажатии на педаль |
| E | приготовление смеси на частичных нагрузках двигателя |
| Тапсырма/ Задание № 179 | Форсунки в системе питания дизельного двигателя служат для… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания двигателя на дизельном топливе |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | подачи топлива в топливный насос |
| B | зажигания смеси в цилиндре двигателя |
| C | изменения угла опережения впрыска топлива |
| D | подачи топлива в цилиндры под высоким давлением |
| E | регулирования количества топлива, подаваемого в цилиндр двигателя |
| Тапсырма/ Задание № 180 | Игла распылителя форсунки поднимается под действием... |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания двигателя на дизельном топливе |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | давления топлива |
| B | пружины |
| C | толкателя |
| D | эксцентрика |
| E | давления воздуха |
| Тапсырма/ Задание № 181 | Топливоподкачивающий насос систем питания дизельного двигателя получает привод от… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания двигателя на дизельном топливе |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | шестерни коленчатого вала |
| B | эксцентрика распределительного вала газораспределительного механизма |
| C | эксцентрика вала топливного насоса высокого давления |
| D | шестерни привода масляного насоса |
| E | гидромуфты привода вентилятора |
| Тапсырма/ Задание № 182 | Всережимный регулятор ТНВД служит для… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания двигателя на дизельном топливе |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | изменения угла опережения впрыска в зависимости от числа оборотов коленчатого вала |
| B | изменения количества подаваемого топлива, в зависимости от нагрузки на двигатель с целью поддержания заданного числа оборотов коленчатого вала |
| C | подачи топлива в форсунку под высоким давлением |
| D | поддержания максимального числа оборотов коленчатого вала |
| E | ограничения давления топлива, подаваемого в цилиндр |
| Тапсырма/ Задание № 183 | Правильный путь топлива в системе питания дизельного двигателя |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания двигателя на дизельном топливе |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | бак – фильтр грубой очистки – топливоподкачивающий насос –фильтр тонкой очистки – ТНВД – форсунки |
| B | бак – фильтр грубой очистки – фильтр тонкой очистки – топливоподкачивающий насос – ТНВД – форсунки |
| C | бак – фильтр грубой очистки – топливоподкачивающий насос – ТНВД – фильтр тонкой очистки – форсунки |
| D | бак – топливоподкачивающий насос – фильтр грубой очистки – фильтр тонкой очистки – форсунки – ТНВД |
| E | бак – фильтр грубой очистки – топливоподкачивающий насос – фильтр тонкой очистки – форсунки - ТНВД |
| Тапсырма/ Задание № 184 | Количество подаваемого топлива за цикл в дизельных двигателях зависит от… |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания двигателя на дизельном топливе |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | поворота плунжера |
| B | числа оборотов коленчатого вала |
| C | числа оборотов кулачкового вала |
| D | количества подаваемого воздуха |
| Тапсырма/ Задание № 185 | Автоматическая муфта опережения впрыска топлива в системе питания дизельного двигателя устанавливается на... |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания двигателя на дизельном топливе |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | валу топливного насоса высокого давления |
| B | распределительном валу |
| C | коленчатом валу |
| D | промежуточном валу |
| E | валу привода вентилятора |
| Тапсырма/ Задание № 186 | Поворот плунжера топливного насоса высокого давления дизельного двигателя... |
| Тарау/Раздел | Двигатели автомобильные |
| Тақырыбы/Тема | Система питания двигателя на дизельном топливе |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | изменяет количество подаваемого топлива |
| B | изменяет угол опережения подачи топлива |
| C | изменяет давления впрыска |
| D | увеличивает давление топлива |
| E | уменьшает давление топлива |
| Тапсырма/ Задание № 187 | Назначение сцепления автомобилей… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Сцепление |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | плавно трогаться с места |
| B | разъединять двигатель и трансмиссию |
| C | разъединять двигатель и трансмиссию, плавно трогаться с места, соединять двигатель и трансмиссию, для возможности включения передачи при трогании с места и переключения передач при движении автомобиля |
| D | соединять двигатель и трансмиссию |
| E | для возможности включения передачи при трогании с места и переключения передач при движении автомобиля |
| Тапсырма/ Задание № 188 | Нажимной диск сцепления относится к… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Сцепление |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | коробке перемены передач |
| B | ведущей части |
| C | ведомой части |
| D | кривошипно-шатунному механизму |
| E | механизму выключения |
| Тапсырма/ Задание № 189 | Коробка передач служит для… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Коробка передач |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | изменения скорости движения |
| B | изменения крутящего момента на колесах автомобиля в соответствии с дорожными условиями |
| C | изменения направления движения |
| D | выполнения всех перечисленных функций |
| E | длительного разъединения двигателя и трансмиссии во время стоянки или при движении накатом |
| Тапсырма/ Задание № 190 | Условия, при которых необходим наибольший крутящий момент на ведущих колесах… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Коробка передач |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | при трогании с места |
| B | при движении автомобиля под уклон |
| C | при равномерном движении |
| D | при разгоне автомобиля |
| E | при равноускоренном движении |
| Тапсырма/ Задание № 191 | Синхронизатор коробки перемены передач служит для… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Коробка передач |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | изменения крутящего момента при нагрузке |
| B | увеличения крутящего момента |
| C | уменьшения крутящего момента |
| D | выравнивания угловых скоростей включаемых шестерен |
| E | смазки коробки перемены передач |
| Тапсырма/ Задание № 192 | Гидротрансформатор в трансмиссии автомобиля обеспечивает изменение крутящего момента… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Коробка передач |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | бесступенчато |
| B | ступенчато |
| C | прерывисто |
| D | многоступенчато |
| E | вариаторно |
| Тапсырма/ Задание № 193 | Раздаточная коробка применяется на автомобилях… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Коробка передач |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | средней проходимости |
| B | обычной проходимости |
| C | повышенной проходимости |
| D | малой проходимости |
| E | низкой проходимости |
| Тапсырма/ Задание № 194 | Механизм, предотвращающий в КПП случайное включение одновременно двух передач |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Коробка передач |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | пружина |
| B | фиксатор |
| C | замок |
| D | рычаг переключения |
| E | вилка механизма управления КПП |
| Тапсырма/ Задание № 195 | Механизм, предусмотренный в конструкции КПП для предотвращения произвольного включения или выключения передач… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Коробка передач |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | средний ползун и штифт |
| B | замок |
| C | пружина |
| D | рычаг переключения |
| E | фиксатор |
| Тапсырма/ Задание № 196 | Функция, не относящаяся к синхронизатору КПП… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Коробка передач |
| Деңгейі/Сложность | Орта - средний |
| A | увеличивает крутящий момент |
| B | исключает возможность поломки зубьев при переключении передач |
| C | уменьшает шум при включении передач КПП |
| D | увеличивает срок службы КПП и облегчает управление |
| E | выравнивает угловые скорости вторичного вала и зубчатых колес |
| Тапсырма/ Задание № 197 | Назначение карданной передачи… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Карданная передача |
| Деңгейі/Сложность | Төменгі - минимальный |
| A | изменение крутящего момента |
| B | передача крутящего момента под изменяющимся углом между агрегатами |
| C | изменение скорости движения |
| D | изменение мощности, передаваемой к ведущим мостам |
| E | изменение направления вращения |
| Тапсырма/ Задание № 198 | Карданные шарниры равных угловых скоростей применяются… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Карданная передача |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | между КПП и задним ведущим мостом |
| B | между КПП и передним ведущим мостом |
| C | между средним и задним мостами |
| D | в приводе ведущих управляемых колес |
| E | в рулевом управлении автомобиля |
| Тапсырма/ Задание № 199 | Функция, не относящаяся к главной передаче… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Главная передача |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | передача крутящего момента через коронное зубчатое колесо на ступицу колеса |
| B | увеличение крутящего момента |
| C | изменение направления движения |
| D | передача крутящего момента через дифференциал, полуоси и ступицы к ведущим колесам |
| E | передача крутящего момента от промежуточного (среднего) моста автомобиля к валу шестерни главной передачи заднего моста через проходной и карданный вал |
| Тапсырма/ Задание № 200 | Тип главных передач, не устанавливаемых на современных автомобилях… |
| Тарау/Раздел | Трансмиссия |
| Тақырыбы/Тема | Главная передача |
| Деңгейі/Сложность | Жоғары -повышенный |
| A | двойная разнесенная |
| B | одинарная цилиндрическая |
| C | гипоидная коническая |
| D | двойная центральная |
| E | червячная |

«АТҚК ж/е АТ»  ӘЦК  қаралып,мақұлданды

Рассмотрен и одобрен ЦМК  «ТОР и АП»

Хаттама/протокол №6  «08» декабря  2020 ж/г.

ӘЦК төрағасы

Председатель ЦМК ____________Майер А.В.